کِلون

مبرد R22

دستگاه تهویه مطبوع نوع اسپیلت

دستورالعمل استفاده و نگهداری

آماده سازی پیش از استفاده ............................................................................... 1

پیشگیریهای ایمنی .......................................................................................... 2

شناسایی اجزا

یونیت داخلی ................................................................................................. 3

یونیت خارجی ............................................................................................... 3

کارکرد و نمایشگر .......................................................................................... 4

کنترل از راه دور ............................................................................................ 9

دستورالعملهای کارکرد

حالتهای کارکرد ............................................................................................ 11

کنترل جهت جریان هوا .................................................................................... 12

حالت هوشمند ............................................................................................... 13

حالت تایمر .................................................................................................. 14

حالت خواب ................................................................................................. 15

حالت فوق العاده ............................................................................................ 15

نگهداری .................................................................................................... 16

محافظت ...................................................................................................... 17

رفع عیب ..................................................................................................... 18

دستورالعملهای نصب

نمودار نصب دستگاه تهویه مطبوع ....................................................................... 19

انتخاب مکانهای نصب ..................................................................................... 20

نصب یونیت داخلی ......................................................................................... 21

نصب یونیت خارجی ....................................................................................... 25

تصفيه هوا .................................................................................................... 25

نکات .......................................................................................................... 26

برای خرید دستگاه تهویه مطبوع کِلون از شاما بسیار سپاسگذاریم. لطفاً پیش از نصب و استفاده دستگاه مطالب این دفترچه را به دقت بخوانید و آن را برای  مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید. این دفترچه راهنما توسط شرکت تهویه مطبوع کِلون و تنها برای مراجعه برای استفاده و نه برای تضمین کیفیت منتشر شده است. از آنجا که اصلاح محتوا به دلیل ویرایش یا تغییر بلاانقطاع توسط شرکت کِلون شرح داده می شود و در زمان دیگری اعلام نمی شود، موارد اصلاح شده در نسخه های بعدی دفترچه راهنما آورده می شود.

صفحه 1

آماده سازی پیش از استفاده

پیش از استفاده از تهویه مطبوع حتماً تنظیمات اولیه زیر را انجام دهید:

تنظیم اولیه کنترل از راه دور:

* کنترل از راه دور مانند مدلهای فقط سرمایش وگرمایش دارای تنظیم اولیه نیست.

* هر بار که باتری کنترل تعویض شود نشانگر خنک کننده و حرارت دهنده روی LCD چشمک می زنند.

* شما می توانید نوع کنترل از راه دور را به نوع تهویه مطبوعی که خریده اید مطابق زیر تنظیم کنید:

وقتی نشانه حرارت دهنده چشمک می زند اگر هر کلید را فشار دهید، به صورت گرمایش تنظیم می شود.

وقتی نشانه سرمایش چشمک می زند اگر هر کلید را فشار دهید، به صورت  خنک کننده تنظیم می شود.

اگر ظرف 12 ثانیه هیچ کلیدی را نزنید، کنترل از راه دور به طور خودکار به صورت گرمایش تنظیم می شود.

نکته: اگر دستگاه شما فقط خنک کننده باشد، ولی آن را به صورت گرمایش  تنظیم کنید، موردی ندارد. اما اگر دستگاه شما از نوع گرمایش  باشد، و کنترل را به صورت فقط خنک کننده تنظیم کنید، نمی توانید کارکرد گرمایش را با کنترل از راه دور تنظیم کنید.

تنظیم اولیه راه اندازی خودکار

اگر می خواهید از کارکرد راه اندازی خودکار استفاده کنید، دستگاه را به برق وصل کنید، کلید اضطراری (on/off) را بر روی یونیت داخلی حد اقل 5 ثانیه نگه دارید؛ کارکرد مورد نظر با یک صدای بو ق فعال شده و دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار می گیرد.

اگر راه اندازی خودکار تنظیم گردد، کلید اضطراری را روی یونیت داخلی 5 ثانیه نگه دارید تا با صدای بوق این کارکرد حذف شود و دستگاه در وضعیت آماده به کار قرار گیرد.

صفحه 2

پیشگیریهای ایمنی

نشانه ها در این دفترچه راهنما به شرح زیر می باشند:

این کار را هرگز انجام ندهید.

به چنین موقعیتی دقت کنید.

اتصال به زمین ضروری است.

هشدار: کاربرد نادرست ممکن است خطر جدی از قبیل آسیب جسمی یا خطر مرگ به دنبال داشته باشد.

(جدول به ترتیب از چپ به راست و بالا به پایین):

با توجه به جدول مقادیر از منبع برق مناسب استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است دستگاه عیب پیدا کرده یا حتی آتش سوزی ایجاد شود.

دوشاخه را از گرد و خاک محافظت نمایید. سیم برق را محکم به آن وصل کنید تا از برق گرفتگی یا آتش سوزی احتمالی در اثر تماس ناکافی جلوگیری شود.

برای خاموش کردن دستگاه در حال کار از دوشاخه استفاده نکنید.

هرگز سیم برق را نکشید، فشار ندهید و گره نزنید تا بریده و پاره نشود. در صورت پارگی خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز اجسام تیز مانند میله یا چیزی شبیه به آن را وارد یونیت نکنید. از آنجا که فن با سرعت بالایی می گردد ممکن است باعث آسیب جدی شود.

قرار گرفتن به مدت طولانی در برابر هوای سرد برای سلامتی شما مضر است. بهتر است طوری تنظیم کنید که هوای خنک در تمام اتاق پخش شود.

هنگامی که دستگاه عملکرد نا مناسبی دارد پیش از کشیدن دوشاخه از پریز، دستگاه را با کنترل از راه دور خاموش کنید.

هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید. در صورت چنین اقدامی ممکن است خطر برق گرفتگی یا خطرات دیگر ایجاد شود.

دقت کنید شعله های اجاق گاز در معرض جریان هوا نباشند.

هرگز با دست خیس به کلیدهای دستگاه دست نزنید.

هیچ چیزی روی یونیت خارجی قرار ندهید.

اتصال مناسب دستگاه به زمین توسط یک فرد متخصص و مطابق با قوانین محلی مسئولیت کاربر است.

صفحه 3

شناسایی اجزا

یونیت داخلی-ورودی هوا- پنل جلویی - پنل اضطراری -  پنل نمایشگر- خروجی هوا- اهرم تنظیم

عمودی- اهرم تنظیم افقی -  فیلتر هوا - کنترل از راه دور-  یونیت خارجی - ورودی هوا -لوله ها و سیم برق

شلنگ تخلیه (نکته: آب تقطیر شده در کارکردهای خنک کننده و خشک تخلیه می شود.)

خروجی هوا

! تصاویر این راهنما بر پایه نمای خارجی مدل استاندارد طراحی شده اند. در نتیجه، ممکن است شکل آن با مدلی که شما انتخاب کرده اید متفاوت باشد.

صفحه 4

کارکرد و نمایشگر سریهای U

(ترتیب در جهت عقربه های ساعت)

گیرنده سیگنال: سیگنالهای کنترل از راه دور را دریافت می کند.

نشانگر زمان: در طول زمان تنظیمی روشن می شود.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.کلید اضطراری: برای کنترل دستگاه وقتی کنترل از راه دور کار نمی کند. و برای تنظیم یا حذف کارکرد راه اندازی خودکار (صفحه 1 را ببینید).

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

کارکرد و نمایشگر سریهای UB

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

گیرنده سیگنال: : سیگنالهای کنترل از راه دور را دریافت می کند.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

! شکل و موقعیت کلیدها ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد ولی کارکرد آنها مشابه است.

صفحه 5

کارکرد و نمایشگر سریهای UG

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

کارکرد و نمایشگر سریهای UH

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر دما: دمای واقعی اتاق را نشان می دهد. دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

! شکل و موقعیت کلیدها ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد ولی کارکرد آنها مشابه است.

صفحه 6

کارکرد و نمایشگر سریهای UM

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر انرژی: وقتی دستگاه روشن است روشن می شود.

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

کارکرد و نمایشگر سریهای UK و UN

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

گیرنده سیگنال: سیگنالهای کنترل از راه دور را دریافت می کند.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

نشانگر دما: دمای واقعی اتاق را نشان می دهد. دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

! شکل و موقعیت کلیدها ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد ولی کارکرد آنها مشابه است.

صفحه 7

کارکرد و نمایشگر سری U1A

گیرنده سیگنال: سیگنالهای کنترل از راه دور را دریافت می کند.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است و در طول یخزدایی چشمک می زند.

کارکرد و نمایشگر سری UC

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

! شکل و موقعیت کلیدها ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد ولی کارکرد آنها مشابه است.

صفحه 8

کارکرد و نمایشگر سری UL

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است.

گیرنده سیگنال: سیگنالهای کنترل از راه دور را دریافت می کند.

نشانگر کمپرسور: در حین کار کمپرسور روشن می شود.

کارکرد و نمایشگر سری VB

نشانگر تایمر: در طی زمان تنظیمی روشن است.

نشانگر خواب: در وضعیت کارکرد خواب روشن می شود.

نشانگر کار دستگاه: در حین کار دستگاه روشن است.

نشانگر دما: دمای تنظیمی را نشان می دهد.

! شکل و موقعیت کلیدها ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد ولی کارکرد آنها مشابه است.

صفحه 9

کنترل از راه دور

کنترل از راه دور سیگنالهایی به دستگاه می فرستد.

کلید ON/OFF: با فشار این کلید اگر دستگاه به برق وصل یاشد روشن و اگر در حال کار باشد خاموش می شود.

- کلید MODE: برای انتخاب وضعیت کارکرد.

- کلید FAN: برای انتخاب سرعت فن؛ به ترتیب خودکار، بالا، متوسط و پایین.

- و 5- برای تنظیم دما و تایمر و نیز ساعت.

6-  کلید SMART: برنامه هوشمند است و بدون توجه به روشن یا خاموش بودن دستگاه انجام می شود.

7-  کلید SWING: برای راه اندازی یا توقف  تنظیم عمودی و تنظیم جهت بالا/پایین جریان هوا.

8-  کلید SLEEP: برای تنظیم یا حذف کارکرد خواب.

9-  کلید LOCK: با فشار این کلید، همه کلیدها قفل شده و از کار می افتند با فشار دوباره آن این قفل حذف می شود.

10-  کلید CLOCK: برای تنظیم ساعت.

11- و 12-  کلید ON/OFF تایمر: برای تنظیم یا حذف کارکرد تایمر.

13- کلید SUPER: برای راه اندازی یا توقف سرمایش سریع. (سرمایش سریع در سرعت بالای فن با تنظیم خودکار دما در 18 درجه انجام می شود).

نشانه های راهنمای LCD:

نشانگر خنک کننده

نشانگر خشک

نشانگر فقط فن

نشانگر گرمایش

نشانگر سرعت خودکار فن

نشانگر سرعت بالای فن

نشانگر سرعت متوسط فن

نشانگر سرعت پایین فن

نشانگر وضعیت هوشمند

نشانگر خواب

نشانگر قفل

نشانگر سوپر

نشانگر ارسال سیگنا ل

نشانگر زمان تنظیمی  ساعت

نشانگر دمای تنظیمی

نکته: هر وضعیت و کارکرد مربوط در صفحات بعدی نشان داده می شود.

صفحه 10

چگونگی جاگذاری باتریها:

درپوش باتری را در جهت فلش خارج کنید.

باتریهای نو را با توجه به جهت + و - به طور صحیح وارد کنید

درپوش را در جای خود قرار دهید.

نکته:

* از باتریهای 5/1 ولتی نوع 2LR03 AAA استفاده کنید. از باتریهای شارژی استفاده نکنید. وقتی نشانگر کمرنگ شد با باتریهای نو از همان نوع تعویض کنید.

* اگر تعویض در یک دقیقه انجام شود، کنترل از راه دور تنظیم اولیه خود را حفظ می کند. ولی اگر می خواهید تنظیم را از خنک کننده به  گرمایش یا بر عکس تغییر دهید 3 دقیقه صبر کنید. (برای توضیحات بیشتر به صفحه 1 مراجعه کنید).

نگهداری و نکاتی درباره استفاده کنترل از راه دور:

کنترل از راه دور می تواند توسط نگهدارنده خود روی دیوار نصب شود.

نکته: این نگهدارنده یک جزء انتخابی است.

چگونگی استفاده:

برای کار با دستگاه تهویه مطبوع کنترل را به سمت گیرنده سیگنال نشانه بروید. با این کار کنترل تا فاصله 7 متری یونیت داخلی کار می کند.

انتخاب کنترل از راه دور برای فقط خنک کننده یاگرمایش :

لطفاً به صفحه 1 "آماده سازی پیش از استفاده" مراجعه کنید.

صفحه 11

دستورالعملهای کارکرد

حالتهای کارکرد

1- انتخاب حالت کارکرد: با هر بار فشار کلید MODE وضعیت کارکرد به ترتیب زیر تغییر می کند:

خنک کننده( خشک ( فقط فن ( گرمایش.

! وضعیت گرمایش در مدلهای فقط خنک کننده وجود ندارد.

2- وضعیت فن: با هر بار فشار کلید FAN سرعت فن به ترتیب زیر تغییر می کند:

خودکار( بالا ( متوسط ( پایین.

! در وضعیت فقط فن حالت خودکار وجود ندارد. در وضعیت خشک، سرعت به طور خودکار در حالت پایین است و کلید FAN کار نمی کند.

3- تنظیم دما: یک بار فشار دهید تا دما 1 درجه بالا رود. یک بار فشار دهید تا دما یک درجه پایین رود.

| محدوده دماهای قابل تنظیم |
| --- |
| گرمایش ، سرمایش * | 18 تا 32 درجه |
| خشک | غیر قابل تنظیم |
| فقط فن | غیر قابل تنظیم |

* نکته: کارکرد گرمایش در مدلهای فقط خنک کننده وجود ندارد.

4- روشن کردن: کلید ... را فشار دهید، وقتی سیگنال به دستگاه برسد نشانگر کار دستگاه روشن می شود.

وضعیتهای کارکرد نوسان، هوشمند، روشن یا خاموش بودن تایمر، ساعت، خواب و سوپر در صفحات بعد خواهد آمد.

! * با تغییر وضعیتها در حین کار گاهی دستگاه فوری پاسخ نمی دهد، 3 دقیقه صبر کنید.

* در حین گرمایش، در ابتدا جریان هوا خارج نمی شود. پس از 2 تا 5 دقیقه، جریان خارج می شود.

* پیش از راه اندازی دوباره دستگاه 3 دقیقه صبر کنید.

صفحه 12

کنترل جهت جریان

- کنترل جهت جریان هوا: پس از روشن نمودن دستگاه با توجه به وضعیت کارکرد، جهت عمودی هوا در زاویه خاصی تنظیم می شود.

| وضعیت کارکرد | جهت جریان هوا |
| --- | --- |
| خنک کننده، خشک | افقی |
| گرمایش*، فقط فن | رو به پایین |

* نکته: کارکرد گرمایش در مدلهای فقط خنک کننده وجود ندارد.

کنترل جریان عمودی هوا (با کنترل از راه دور):

با استفاده از کنترل از راه دور زوایای مختلف جریان را به دلخواه تنظیم کنید.

جریان نوسانی: با یک بار فشار کلید SWING اهرم تنظیم عمودی به بالا و پایین حرکت می کند.

جریان در جهت دلخواه: وقتی اهرم درحال نوسان به موقعیت مورد نظر رسید، یک بار دیگر کلید SWING را فشار دهید.

کنترل جریان افقی هوا (با دست):

محورهای کنترل اهرمهای تنظیم افقی را برای تغییر جهت مطابق شکل جابجا کنید.

نکته: شکل یونیت ممکن است با آنچه شما انتخاب کرده اید متفاوت باشد.

! الف) اهرمهای عمودی را با دست تنظیم نکنید. وگرنه درست کار نمی کنند. در این صورت یونیت را خاموش نموده از برق بکشید و سپس دوباره به کار بیندازید.

ب) بهتر است نگذارید در وضعیتهای خنک کننده یا خشک اهرم تنظیم عمودی مدت زیادی رو به پایین بماند تا ازتقطیر آب و چکه کردن آن جلوگیری شود.

صفحه 13

حالت  هوشمند

کلید SMART را فشار دهید، دستگاه وارد وضعیت هوشمند می شود؛ بدون توجه به روشن یا خاموش بودن. در این وضعیت، دما و سرعت فن بسته به دمای اتاق، خودکار تنظیم می شود.

وضعیت کارکرد و دما بسته به دمای داخل تنظیم می شوند:

مدل گرمایشی

| دمای داخلی | وضعیت کارکرد | دمای هدف |
| --- | --- | --- |
| 21 درجه یا کمتر | گرمایش | 22 درجه |
| 21 تا 23 درجه | فقط فن |  |
| 23 تا 26 درجه | خشک | پس از 3 دقیقه دما حدود 5/1 درجه کاهش می یابد. |
| بیش از 26 درجه | خنک کننده | 26 درجه |

مدل فقط خنک کننده

| دمای داخلی | وضعیت کارکرد | دمای هدف |
| --- | --- | --- |
| 26 درجه یا کمتر | خشک | پس از 3 دقیقه دما حدود 5/1 درجه کاهش می یابد. |
| بیش از 26 درجه | خنک کننده | 26 درجه |

! در حالت سوپر کلید SMART عمل نمی کند.   نکته: دما، جریان هوا و جهت در وضعیت ششم خودکار کنترل می شوند. ولی، تغییری در حد 2 درجه می تواند با کنترل از راه دور تنظیم شود، اگراحساس راحتی نمی کنید.

| آنچه در وضعیت هوشمند می توانید بکنید |
| --- |
| احساس شما | پلید | روند تنظیم |
| نارضایتی از حجم نامناسب جریان هوا | FAN | با هر بار فشار این کلید سرعت فن داخلی بین بالا، متوسط و پایین گردش می کند. |
| نارضایتی از جهت جریان | SWING | با یک بار فشار آن اهرم تنظیم عمودی نوسان می کند. با فشار دوباره در همان جهت می ایستد. |

کلید ساعت

با فشار کلید CLOCK و سپس کلیدهای بالا و پایین می توانید ساعت را تنظیم کنید.با فشار دوباره CLOCK زمان ثبت می شود.

صفحه 14

حالت کارکرد تایمر

وقتی صبح از منزل خارج می شوید، برای داشتن دمای مناسب اتاق هنگام باز گشت، می توانید با کلیدهای ON و OFF تایمر زمان روشن شدن را تنظیم کنید. همچنین برای داشتن خواب راحت می توانید زمان خاموشی را نیز تنظیم کنید.

چگونگی تنظیم تایمر روشن شدن

کلید TIMER ON برای تنظیم تایمر برای روشن شدن دستگاه در زمان مورد نظر است.

1) گلید را فشار دهید، “ON 12:00” در LCD چشمک می زند. سپس می توانید با فشار کلیدهای بالا و پایین زمان مورد نظر را تنظیم کنید.

کلیدهای بالا و پایین را یک بار فشار دهید تا زمان یک دقیقه بالا یا پایین رود. با فشار این کلید ها برای 5/1 ثانیه زمان 10 دقیقه بالا یا پایین می رود. با فشار آنها به مدت طولانیتر زمان یک ساعت جابجا می شود.

نکته: اگر تا 10 ثانیه پس از فشار کلید TIMER ON زمان را تنظیم نکنید کنترل از راه دور از وضعیت تایمر خارج می شود.   2) وقتی زمان مورد نظر روی LCD ظاهر شد با فشار TIMER ON زمان را تأیید کنید. یک بوق شنیده می شود. و ON از چشمک زدن باز می ایستد. نشانگر تایمر در یونیت داخلی روشن می شود.

3) پس از 5 ثانیه  نمایش زمان مورد نظر ساعت فعلی روی LCD کنترل از راه دور ظاهر می شود.

چگونگی حذف کارکرد تایمر

دوباره کلید TIMER ON را فشار دهید، یک بوق شنیده می شود و نشانگر محو می شود، کارکرد تایمر حذف شده است.

نکته: تایمر خاموشی نیز مشابه است. می توانید تنظیم کنید تا دستگاه در زمان مورد نظر خودکار خاموش شود.

صفحه 15

حالت کارکرد خواب

وضعیت خواب: کارکرد خواب می تواند در وضعیتهای خنک کننده، گرمایش یا خشک به کار رود. این کارکرد محیط بهتری برای خواب شما فراهم می کند. در وضعیت خواب،

* دستگاه پس از 8 ساعت کار خاموش می شود.

* سرعت فن به طور خودکار پایین است.

* دمای تنظیمی حد اکثر یک درجه بالا می رود اگر دستگاه برای مدت 2 ساعت در وضعیت خنک کننده باشد و سپس ثابت می ماند.

* دمای تنظیمی حد اکثر 3 درجه بالا می رود اگر دستگاه 3 ساعت در وضعیت گرمایش کار کند و سپس ثابت می ماند.

نکته: در وضعیت خنک کننده، اگر دما بیش از 26 درجه باشد، دما تغییر نمی کند.

نکته: گرمایش در مدلهای فقط خنک کننده وجود ندارد.

کارکرد فوق العاده(Super)

کارکرد سوپر: این کارکرد برای راه اندازی یا توقف سرمایش سریع به کار می رود. سرمایش سریع در سرعت بالای فن کار می کند و دما را به 18 درجه می رساند.

* کارکرد فوق العاده وقتی که دستگاه متصل به برق یا روشن است می تواند تنظیم شود.    * در وضعیت فوق العاده، می توانید جهت جریان هوا و تایمر را تنظیم کنید. اگر می خواهید این کارکرد را حذف کنید، یکی از کلیدهای SUPER، MODE، FAN، ON/OFF یا TEMPERATURE SETTING را فشار دهید، نشانگر به وضعیت قبلی بر می گردد.

نکته: کلیدهای SLEEP و SMART در وضعیت سوپر کار نمی کنند. کلید SUPER در وضعیت گرمایش کار نمی کند. اگر با فشار کیک از کلیدهای ذکر شده کارکرد سوپر را حذف نکنید دستگاه به کار در این حالت با دمای 18 درجه ادامه می دهد.

صفحه 16

نگهداری

نگهداری پنل جلویی

- قطع برق: پس از خاموش کردن دستگاه دوشاخه را از پریز بکشید.

- موقعیتهای a را بگیرید و پنل را با کشیدن به سمت بیرون خارج کنید.

- تمیز کردن با پارچه نرم و خشک: اگر خیلی کثیف بود، با آب نیم گرم (زیر 40 درجه) تمیز کنید.

- هرگز از مواد فرّار مانند بنزین یا پودر پولیش برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- هرگز به یونیت داخلی آب نپاشید. خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- نصب دوباره و بستن پنل جلویی. با فشار موقعیتهای b به پایین پنل را ببندید.

نگهداری فیلتر هوا

لازم است پس از حدود 100 ساعت استفاده فیلتر هوا به روش زیر تمیز شود:

- دستگاه را خاموش نموده و فیلتر را درآورید.

- پنل جلویی را باز کنید.

- دسته فیلتر را از جلو به آرامی فشار دهید.

- دسته را بگیرید و فیلتر را خارج کنید.

- تمیز کردن و نصب دوباره فیلتر: اگر خیلی کثیف بود با محلول شوینده در آب نیم گرم تمیز نموده و در سایه کاملاً خشک کنید.

- دوباره بستن پنل جلویی.

! اگردر محیط کار دستگاه گرد و خاک  زیادی است هر دو هفته فیلتر را تمیز کنید.

صفحه 17

محافظت

شرایط کارکرد:   سیستم حفاظتی در شرایط زیر دستگاه را از کار می اندازد.

| گرمایش | دمای خارج بیش از 24 درجه |
| --- | --- |
|  | دمای خارج کمتر از 7- درجه |
|  | دمای اتاق بیش از 27 درجه |
| سرمایش | دمای خارج بیش از 43 درجه * |
|  | دمای اتاق زیر 21 درجه |
| خشک | دمای اتاق زیر 18 درجه |

ویژگیهای محافظ:

1- سیستم حفاظتی در شرایط زیر به کار می افتد:

* روشن کردن فوری پس از از کار افتادن و تغییر وضعیت بلافاصله پس از تنظیم، باید 3 دقیقه صبر کنید.

* روشن کردن دستگاه بلافاصله پس از اتصال ان به برق؛ پس از 20 ثانیه دستگاه روشن می شود.

2- اگر همه کارکردها متوقف شدند، دوباره کلید ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه روشن شود، اگر تایمر از کار افتاده باید دوباره تنظیم شود.

ویژگیهای وضعیت گرمایش

گرمایش اولیه: در شروع گرمایش پس از 2 تا 5 دقیقه جریان هوا به راه می افتد.

یخزدایی: در وضعیت گرمایش دستگاه برای افزایش کارایی خودکار یخزدایی می شود. این روند معمولاً حدود 2 تا 10 دقیقه طول می کشد. در طی یخزدایی، فن از کار می افتد. پس از تکمیل یخزدایی، دستگاه خودکار به وضعیت گرمایش برمی گردد.

نکته: گرمایش در مدلهای فقط خنک کننده وجود ندارد.

صفحه 18

رفع عیب

موارد زیر ممکن است همیشه یک عیب نباشد، حتماً پیش از درخواست خدمات بررسی کنید.

| عیب | دلیل احتمالی |
| --- | --- |
| دستگاه کار نمی کند | * شاید سیستم حفاظتی دستگاه را از کار انداخته یا فیوز سوخته باشد. * لطفا 3 دقیقه صبر کنید و سپس دوباره دستگاه را روشن کنید، ممکن است سیستم حفاظتی دلیل این مورد باشد. * شاید باتری کنترل از راه دور تمام شده است. * شاید دوشاخه به درستی به پریز وصل نشده است. |
| هوای سرد یا گرم خارج نمی شود | * فیلتر هوا کثیف است. * ورودیها و خروجیهای هوا مسدود شده اند. * دما به درستی تنظیم نشده است. |
| کنترل کارنمی کند | * شاید تداخل قوی وجود داشته باشد (در اثر تخلیه شدید الکتریسیته ساکن، غیر طبیعی بودن منبع برق) وجود دارد. در این صورت، برق را قطع نموده 2 یا 3 ثانیه بعد دوباره وصل کنید. |
| دستگاه فوراً به کار نمی افتد | تغییر وضعیت در هنگام کار با 3 دقیقه تأخیر انجام می شود. |
| بوی نامطبوع | * این بو ممکن است ناشی از چیز دیگری مانند مبلمان منزل، سیگار یا ... باشد که به درون یونیت کشیده شده و همراه هوا به خارج دمیده می شود. |
| صدای جریان آب | * در اثر جریان مبرد در دستگاه که عیب به شمار نمی رود. * صدای یخزدایی در کارکرد گرمایش |
| صدای ترق ترق | * در اثر انبساط و انقباض پنل جلویی و به دلیل تغییر دما ایجاد می شود. |
| خروج مه از خروجی | این مه وقتی که هوای اتاق خیلی سرد شود به دلیل خروج هوای سرد از یونیت داخلی هنگام وضعیتهای خنک کننده و خشک ایجاد می شود. |
| نشانگر قرمز کمپرسور دائم روشن می ماند و فن داخلی از کار می افتد | * یونیت از وضعیت گرمایش به یخزدایی می رود. نشانگر ظرف 10 دقیقه خاموش شده و دستگاه وضعیت گرمایش برمی گردد. |

صفحه 19

دستورالعملهای نصب

نمودار نصب

فاصله از دیوار حد اقل 50 میلیمتر

فاصله از سقف حد اقل 50 میلیمتر

فاصله از دیوار حد اقل 50 میلیمتر

فاصله از کف حد اقل 2000 میلیمتر

فاصله ورودی هوا از دیوار حد اقل 250 میلیمتر

فاصله خروجی هوا از دیوار حد اقل 500 میلیمتر

فاصله ورودی هوا از دیوار حد اقل 250 میلیمتر

! * تصویر بالا تنها ارائه ساده ای از یونیت است و ممکن است با یونیت شما تفاوتهایی داشته باشد.

  - نصب باید مطابق با استانداردهای ملی سیم کشی و تنها توسط افراد متخصص انجام شود.

صفحه 20

انتخاب بهترین مکان

مکان نصب یونیت داخلی

* مانعی سر راه خروجی هوا نباشد و هوا بتواند آزادانه به هر گوشه ای بوزد.

* جایی که لوله کشی و منفذ دیوار بتواند به آسانی ترتیب داده شود.

* مطابق اشکال صفحه قبل فواصل مناسب از سقف و دیوار رعایت شود.

* جایی که فیلتر هوا به راحتی قابل برداشتن باشد.

* یونیت را حد اقل 1 متر با تلویزیون، رادیو و .. فاصله دهید.

* برای پیشگیری از اثرات لامپهای فلوئورسنت حد اکثر فاصله را با آنها ایجاد کنید.

* چیزی را جلوی ورودی هوا قرار ندهید تا جلوی جذب هوا توسط آن را بگیرد.

* جایی که به اندازه کافی محکم باشد تا وزن یونیت را تحمل کرده و سر و صدا و لرزش آن را افزایش ندهد.

مکان نصب یونیت خارجی

* جایی که نصب آسان بوده و تهویه خوبی داشته باشد.

* از نصب در مکانی که احتمال نشت گازهای محترقه وجود دارد خودداری کنید.

* فاصله های مناسب را رعایت کنید.

* فاصله بین یونیت داخلی و خارجی باید حدود 5 متر باشد و با شارژ مبرد اضافی تا 15 می تواند برسد.

* یونیت خارجی را از مکانهایی با گرد و خاک روغنی یا گازهای خروجی دور نگه دارید.

* از نصب در کناره جاده که احتمال پاشیدن آب گل الود وجود دارد خودداری کنید.

* پایه محکمی که سر و صدا را زیاد نکند مورد نیاز است.

* جایی که مانعی سر راه خروجی هوا نباشد.

| مدل | حد اکثر طول مجاز لوله در حمل و نقل | حد مجاز طول لوله (متر) | حد ارتفاع لوله | مقدار مورد نیاز شارژ مبرد اضافی (گرم بر متر) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7k~24k | 5 | 15 | 5 | 20 |

صفحه 21

نصب یونیت داخلی

1- نصب صفحه نگهدارنده

* با توجه به مکان یونیت داخلی و جهت لوله کشی مکانی برای نصب صفحه انتخاب کنید.

* با استفاده از یک خط کش افقی یا تراز صفحه نگهدارنده را روی دیوار تراز کنید.

* با دریل سوراخهایی به عمق 32 میلیمتر در دیوار ایجاد کنید.

* رولپلاک داخل سوراخها قرار داده صفحه را به دیوار پیچ کنید.

* آزمایش کنید صفحه محکم است یا نه. سپس سوراخی برای لوله کشی دریل کنید.

نکته: شکل صفحه نگهدارنده شما ممکن است با شکل بالا متفاوت باشد ولی روش نصب مشابه است.

2- سوراخ کردن برای لوله کشی

* با توجه به مکان صفحه نگهدارنده مکان سوراخ را تعیین کنید.

* روکشی در سوراخ نصب کنید تا دیوار تمیز و مرتب به نظر برسد.

3- نصب لوله های یونیت داخلی

* لوله ها (لوله های گاز و مایع) و سیمها را پس از تکمیل سیم کشی و لوله کشی داخلی از خارج به داخل یا از داخل به خارج قرار دهیدتا به یونیت خارجی متصل شوند.

* تصمیم بگیرید قطعه تخلیه را بسته به جهت لوله کشی ببرید یا نه (مطابق شکل زیر).

نکته: در صورت نصب لوله ها در جهتهای 1، 2 یا 4 قطعه تخلیه را ببرید.

* پس از اتصال لوله ها، شلنگ تخلیه را نصب کنید. سپس سیمهای برق را وصل کنید. پس از اتصال لوله ها، سیمها و شلنگ تخلیه را با مواد عایق حرارت با هم بپوشانید.

صفحه 22

(!)

* عایق بندی حرارتی مفاصل لوله ها: مفاصل را با مواد عایق پوشانده سپس نوار وینیل بپیچید.

* عایق بندی حرارتی لوله ها:

الف) شلنگ تخلیه را زیر لوله ها قرار دهید.

ب) ماده عایق شامل پلیتن با ضخامت بیش از 6 میلیمتر است.

نکته: شیلنگ تخلیه توسط کاربر تهیه می شود.

* لوله تخلیه باید برای تخلیه آسان رو به پایین باشد. لوله تخلیه نباید پیچ خورده جلو آمده و پخش باشد. انتهای آن را در آب فرو نبرید. اگر شلنگ تخلیه اضافی به لوله تخلیه وصل می شود، حتماً آن را عایق بندی حرارتی کنید.

* وقتی لوله کشی به سمت راست باشد، لوله ها، و سیم برق باید عایق بندی و توسط یک ثابت کننده به پشت یونیت داخلی محکم شوند.

الف) ثابت کننده را در شکاف نصب کنید.

ب) فشار دهید تا ثابت کننده در جایش محکم شود.

اتصال لوله ها

الف) لوله های یونیت داخلی را با 2 آچار اتصال دهید. به گشتاور مجاز در جدول زیر توجه کنید تا لوله ها، اتصالات و رزوه ها آسیب نبینند.

ب) ابتدا با دست کمی آنها را سفت نموده سپس از آچار استفاده کنید.

| مدل | اندازه لوله | گشتاور (kg.m) | عمق رزوه | حد اقل ضخامت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,7,9,12,14,18K | سمت مایع (4/1اینچ) | 8/1 | 17mm | 6/0mm |
| 18K*,22,24K | سمت مایع (8/3 اینچ) | 5/3 | 22 | 6/0mm |
| 5,7,9K | سمت گاز (8/3 اینچ) | 5/3 | 22 | 6/0mm |
| 12,14,18K | سمت گاز (2/1 اینچ) | 5/5 | 24 | 6/0mm |
| 18k*,22,24K | سمت گاز (8/5 اینچ) | 5/7 | 27 | 6/0mm |

برای مدلهای T3، 18K و 24K سمت مایع 4/1 اینچ و سمت گاز 8/5 اینچ است.

* یونیت 18K* بزرگتر از 18K است.

صفحه 23

4- اتصال سیم

* یونیت داخلی

با اتصال سیم به ترمینالهای روی برد پنل طبق یونیت خارجی برق را به دستگاه وصل کنید.

نکته: برای برخی مدلها لازم است برای اتصال کابینت دستگاه را بردارید.

* یونیت خارجی

1) دریچه دسترسی را با باز کردن پیچها بردارید. سیمها را یکی یکی به برد پنل وصل کنید.

2) سیم اتصال برق را بست کابل با برد محکم کنید.

3) دریچه دسترسی را دوباره در جای خود پیچ کنید.

4) مدار شکن مخصوص مدل 24K را بین منبع برق و یونیت قرار دهید. یک سیستم قطع کننده برای قطع همه خطوط منبع باید وجود داشته باشد.

توجه:

- برای هر وسیله به خصوص تهویه مطبوع مدار برق مخصوص به خود داشته باشید. برای روش سیم کشی به نقشه مدار که داخل دریچه دسترسی نصب شده مراجعه کنید.

- مطمئن شوید ضخامت کابل با جدول زیر تطابق دارد.

- پس از اتصال بررسی کنید همه سیمها به خوبی و محکم وصل شده باشند.

- حتماً در مناطق مرطوب از مدارارت  زمین استفاده کنید.

ویژگیهای سیمها

| ظرفیت (Btu/h) | سیم برق | سیم اتصال برق | سیم اتصال برق 1 (برای پمپ حرارتی) | سیم اصلی منبع برق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نوع | سطح مقطع (mm2) | نوع | سطح مقطع (mm2) | نوع | سطح مقطع (mm2) |  |
| 5,7,9,12K | H05VV-F | 1~1.5 X3 | H07RN-F | 1.5X3 | H05RN-F | 0.75X2 | به سمت داخل |
| 14,18,22K | H05VV-F RVV | 1.5~2X3 | H07RN-F | 1.5X3 | H05RN-F | 0.75X2 | به سمت داخل |
| 18,22,24K | H07RN-F | 2.5X3 | H07RN-F | 1.5X3 برای پمپ حرارتی 1.5X4 برای فقط خنک کننده | H05RN-F | 0.75X3 | به سمت خارج |

توجه:

دسترسی به دوشاخه باید حتی پس از نصب وجود داشته باشد تا در مواقع لزوم برق دستگاه قطع شود. در صورت عدم امکان، دستگاه را در مکانی در دسترس به یک کلید دوپل وصل کنید.

صفحه 24

دیاگرام سیم کشی

حتماً رنگ و شماره ترمینال سیمهای یونیت خارجی با یونیت داخلی یکی باشد.

* مدلهای 5K, 7K, 9K, 12K, 14K, 18K, 22K

در این مدلها اتصال از یونیت داخلی انجام می شود.

* مدلهای 18K, 22K, 24K

در این مدلها از یونیت خارجی اتصال به همراه ارت انجام می شود.

* سیم یخزدایی (تنها برای مدل پمپ حرارتی و یک جزء انتخابی است.)

پس از اتصال، این سیم باید با نوار مناسب کاملا پوشانده شده و اتصال درون یونیت قرار گیرد.

* آیونایزر (جزء انتخابی)

پس از اتصال به طور خودکار کار می کند.

صفحه 25

نصب یونیت خارجی

- نصب پایانه و شلنگ تخلیه (فقط در مدل پمپ حرارتی): وقتی دستگاه در وضعیت گرمایش کار می کند آب تغلیظ شده تخلیه می شود. برای حفظ محیط و پیشگیری از مزاحمت برای همسایه ها یک پایانه و شلنگ تخلیه برای هدایت آب تغلیظ شده نصب کنید. تنها پایانه تخلیه و واشر لاستیکی را به یونیت خارجی وصل نموده و سپس طبق تصویر سمت راست شلنگ تخلیه را به پایانه وصل کنید.

- نصب و ثابت کردن یونیت خارجی: با پیچ و مهره آن را روی یک سطح صاف و محکم ثابت کنید. اگر روی سقف یا دیوار نصب می کنید، ا به خوبی محکم کنید تا از تکان خوردن آن در اثر لرزش دستگاه و باد شدید پیشگیری شود.

- اتصال لوله های یونیت خارجی: درپوش شیرها را از روی شیرهای دوراهی و سه راهی بردارید. لوله ها ی  مناسب را جداگانه به شیرها وصل کنید.

- اتصال سیم برق یونیت خارجی (صفحه قبل را ببینید).

تصفيه هوا

هوایی که حاوی رطوبت باقیمانده از چرخه مبرد است ممکن است باعث ایراد در کار کمپرسور شود. پس از اتصال یونیتهای داخلی و خارجی، هوا و رطوبت را با پمپ وکیوم و مطابق شکل زیر از چرخه مبرد خارج کنید.

نکته: برای حفظ محیط زیست، هرگز مستقیماً مبرد را به هوا تخلیه نکنید. برای مراحل پاکسازی هوا صفحه بعد را ببینید.

صفحه 26

چگونگی پاکسازی هوای لوله ها

- درپوش شیرهای دوراهی و سه راهی را باز کرده وبردارید.

- درپوش شیر سرویس را نیز بردارید.

- شلنگ پمپ وکیوم را به شیر سرویس وصل کنید.

- پمپ را 10 تا 15 دقیقه به کار اندازید تا به مکش 10 میلیمتر جیوه برسد.

- درحالی که وکیوم هنوز روشن است، پیچ فشار پایین در چندراهه پمپ وکیوم را ببندید. سپس آن را خاموش کنید.

- شیر دوراهی را ربع دور باز کنید و پس از 10 ثانیه ببندید. محکمی همه اتصالات را با آب و صابون یا نشت یاب الکترونیکی بررسی کنید.

- شیرهای دو و سه راهی را محکم کنید و شلنگ پمپ وکیوم را جدا کنید.

- همه درپوشها شیرها را ببندید و سفت کنید.

نکات

* لطفاً پیش از نصب و استفاده این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

* هنگام جابجایی دستگاه از ورود هوا به مبرد و خروج ماده مبرد پیشگیری کنید.

* دستگاه را پس از نصب آزمایشی راه اندازی نموده و جرئیات کارکرد آن را ثبت کنید.

* فیوز مخصوص یونیت داخلی از نوع 50T و درجه 2.5A, AC250V است.

* فیوز کلی دستگاه توسط کاربر و بر پایه شدت جریان در حد اکثتر برق ورودی تهیه می شود و یا باید از وسایل دیگر محافظدر برابر  اضافه بار استفاده شود.

* تنها دستگاه تهویه مطبوع باید به خط مربوط وصل شود.

* اتصال برق برای دستگاه باید در نقطه اصلی توزیع که باید مقاومت کمی داشته باشد انجام شود.

* برا اطمینان از مناسب بودن تجهیزات اتصال، کاربر باید با مرکز توزیع برق مشورت نموده تا بداند که ظرفیت جریان در نقطه تقاطع برای دستگاه کافی است.

* برای جزئیات مصرف برق دستگاه به جدول مقادیر مراجعه کنید.

* اگر سیم برق منبع خراب شد، باید توسط تولید کننده یا عوامل خدماتی مجاز یا افراد متخصص تعویض شود تا خطری ایجاد نشود.

(!)* دستگاه تهویه مطبوع بایدتوسط مهندسان حرفه ای نصب شود.