مدل اسپلیت دیواری

دفترچه راهنمای دستگاه تهویه هوا

از شما برای انتخاب دستگاه تهویه هوا ما تشکر می کنیم. لطفاً دفترچه راهنمای مالکین را قبل از استفاده با دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

این راهنما برای مدلهای دیواری اسپلیت مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست مطالب

- فهرست مطالب 	 1

- آگاهی ایمنی	 2

- نام قطعات	 4

- سرویس و نگهداری	 6

- عیب یابی	 7

- پارامترهای عملکرد	9

احتیاطات ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه، بخش آگاهی ایمنی را کاملا بخوانید و فرا بگیرید.

موارد مشخص شده برای احتیاطات ایمنی بسیار مهم می باشند و باید آنان را دنبال کرد.

تصاویر زیر فقط به منظور نمایش و شرح ارائه شده اند. برای برخی از مدلهای که ظرفیت خنک کنندگی بالای 4600 وات (17000BTU/h) می باشد، سیم های برق آنان دارای دوشاخه نمی باشد؟ بنابراین موارد واقعی را به عنوان مرجع قرار دهید.

ابدا

باید انجام شود

هشدار

دستگاه تهویه هوا باید ارت دار باشد. ارت ناقص ممکن منجر به شوک برقی شود.

در حین کار کابل برق را نکشید. ممکن است باعث آتش سوزی شود. برای بیرون کشیدن دوشاخه، لطفاً دستگاه را خاموش کرده و آن را بیرون بکشید.

سعی نکنید که سیم برق را با وصل کردن به سیم دیگر یا با استفاده از سیم سیار طولانی تر کنید. سعی کنید تا روی پریز برق دستگاه بار دیگر قرار داده نشود.

به سیم برق صدمه نزنید یا آن را به سیم دیگر وصل نکنید. قرار دادن اشیاء سنگین روی کابل برق، نزدیک بودن به منابع حرارتی یا انجام دادن کار اتصال باعث شوک برقی و آتش سوزی می شود.

بدن خود را مستقیما در برابر هوای خنک (یا داغ) برای مدت طولانی قرار ندهید؛ اتاق را بیش از حد خنک (یا داغ) نکنید. این کار روی وضعیت بدنی شما تاثیر گذاشته و باعث بروز بیماری می گردد.

این دستگاهها برای استفاده کودکان کم سن و سال یا افراد معلول بدون نظارت بزرگسالان در نظر گرفته نشده است.

هنگامی که از دستگاه تهویه برای مدت طولانی ا ستفاده نمی کنید، دوشاخه را از برق بیرون بکشید. (گردو غبار جمع شده ممکن است باعث آتش سوزی شود.)

قطع کننده ارت که دارای ظرفیت درجه بندی شده است را باید نصب کرد تا از شوکهای الکتریکی اتفاقی جلوگیری بعمل آید.

دستگاههای شعله دار را در معرض جریان هوا قرار ندهید چون ممکن است باعث احتراق ناقص شود.

هشدار

هنگامی که دستگاه تهویه برای مدت طولانی در حال کار است، درها و پنجره ها را بسته نگاه دارید. اگر هوای اتاق قدری گرفته است، می توانید در و پنجره را برای چند لحظه باز کنید تا قدری از هوای تازه بیرون وارد اتاق شود.

اگر مورد غیر عادی مانند بوی سوختن به مشامتان رسید، کار دستگاه را فورا متوقف نموده و قطع کننده را خاموش کنید.

دستگاه تهویه هوا را در مکانهایی که گاز قابل اشتعال ممکن است نشت کنند نصب نکنید. اگر اتصال برق در دستگاه تهویه تصادفا بوجود آمد، بسادگی امکان آتش سوزی یا انفجار وجود دارد.

احتیاطات ایمنی

از موارد زیر برای تمیز کردن استفاده نکنید: حلالهای شیمیایی، حشره کشها، اسپرهای قابل اشتعال که به ظاهر دستگاه تهویه صدمه خواهد زد. آب را مستقیما روی دستگاه داخل اتاق نپاشید

از دستگاه برای مقاصد تخصصی استفاده نکنید. از دستگاه برای انبار کردن لوازم اندازه گیری دقیق، غذا، رنگ و موارد مشابه که نیاز به رطوبت و درجه حرارت خاص دارند استفاده نکنید، چون ممکن است روی کیفیت آنان تاثیر گذاشته شود.

درها و پنجره ها را هنگامی که دستگاه در حالت COOL/DRY برای مدت طولانی در وضعیت رطوبت بالا (بالای 80%) کار می کند، باز نکنید. در غیر این صورت ممکن است از دستگاه آب چکه کند.

انگشت، میله یا سایر اشیاء را در حفاظ ورودی/خروجی هوا وارد نکنید. چون پنکه با سرعت بالا در حال کار است ممکن است باعث بروز صدمه گردد.

این محصول را نباید مانند سایر زباله های خانگی دور انداخت. این محصول را باید در محلهای رسمی بازیافت دستگاههای برقی و الکترونیکی خانگی بدور انداخت.

دستگاه باید طبق مقررات سیم کشی ملی نصب گردد.

دستگاه را نباید در اتاق لباسشویی نصب کرد.

دستگاه باید 3/2  متر بالاتر از کف اتاق نصب شود.

دستگاه باید بنحوی نصب شود که دوشاخه بسادگی در دسترس باشد.

در برخی از مدلها که ظرفیت خنک کنندگی آنان بالا 400 وات (17000BTU/h) می باشد، باید یک دستگاه قطع کننده که حداقل 3 میلی متر فاصله بین تمام قطبها آن وجود داشته باشد و درجه جریان اضافه (RCD) آن بالای 10 میلی آمپر باشد طبق قانون ملی باید به سیم کشی ثابت وصل گردد.

نام قطعات

1. دستگاه بیرون از اتاق و دستگاه داخل اتاق

فیلتر

پانل جلو

ورودی هوا

نمایشگر

پره

پره چپ/راست (عملیات دستی)

ورودی هوا

لوله اتصال

شیلنگ تخلیه

خروجی هوا

روزنه تخلیه

توجه

ظاهر دستگاه درون اتاق و دستگاه بیرون اتاق ممکن است در برخی از مدلهای متفاوت باشد.

2. مدلهای نمایشگر دار

این تصویر کلیه صفحات مدلهایی که در این دفترچه راهنما آمده است را شامل می شود. لطفا اشیاء واقعی را به عنوان مرجع در نظر بگیرید.

(1): لامپهای نشانگر

چراغ نشانگر خواب

چراغ نشانگر زمان

چراغ نشانگر کارکردن دستگاه

(2): "88" آیکون+چراغ نشانگر

چراغ نشانگر COOL MODE (حالت خنک)

چراغ نشانگر زمان

چراغ نشانگر خواب

چراغ نشانگر HEAT PUMP MODE (حالت پمپ حرارتی)

تنظیم  نمایشگر درجه حرارت و تایمر

نام قطعات

تصاویر آیکون:

حالت خواب

تنظیم درجه حرارت یا نمایشگر درجه حرارت داخل اتاق

حالت خشک

حالت گرمایش برقی

حالت خنک کردن

تنظیمات درجه حرارت

حالت پنکه

درجه حرارت داخل اتاق

حالت پمپ حرارت

حالت خودکار

حالت تنظیم تایمر

حالت موج سبک

چراغ نشانگر کارکردن دستگاه

سرعت پنکه زیاد

سرعت پنکه متوسط

سرعت پنکه کم

گیرنده سینگال کنترل از راه دور

تحقیق مستمر منجر به بهبود و ا صلاحات پی در پی شده است. بنابراین، این اطلاعات و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

3. سوئیچ عملیات اضطراری

در صورتی که باتریهای کنترل از راه دور ضعیف شده باشند یا کنترل از راه دور خراب باشد، از کلید اضطراری استفاده کنید ().

سوئیچ را بررسی کنید (لطفا از این دکمه استفاده نکنید و اجازه دهید تا مسئولین نگهداری دستگاه با آن کار کنند)

سوئیچ عملیات اضطراری

•	فقط مدل فقط خنک کننده

هر بار که این سوئیچ فشار داده شود، به ترتیب COOL  STOP تغییر می کند.

•	مدل پمپ حرارتی

هر بار که این سوئیچ فشار داده شود، به ترتیب COOL HEAT ■ STOP تغییر می کند.

جدول زیر وضعیت درجه حرارت تنظیم شده، سرعت پنکه و پره ها را در حین علمیات اضطراری نمایش می دهد.

| حالت | درجه حرارت تنظیم شده | سرعت پنکه | پره |
| --- | --- | --- | --- |
| خنک کردن | 24 درجه سانتی گراد | زیاد | چرخش |
| گرم کردن | 24 درجه سانتی گراد | زیاد | چرخش |

4. تیغه بادگیر افقی

دکمه را نگه داشته و پره را برای تغییر جریان هوا به راست/چپ تغییر دهید. دقت کنید که پره را در حین کار دستگاه تنظیم نکنید چون پنکه در سرعت بالا در حال چرخش بوده و ممکن است به انگشتان شما برخورد کند.

سرویس و نگهداری

حفاظ جلو و فیلتر هوا را حداقل هر دو هفته یکبار تمیز کنید. قبل از تمیز کردن، مطمئن شوید که دستگاه را خاموش کرده و سوئیچ را قطع کرده اید. در این تصویر، هر بخش فقط به منظور توضیح نمایش داده شده است. در حین کار با دستگاه، موارد واقعی را به عنوان مرجع قرار دهید.

• حفاظ جلو و فیلترها را تمیز کنید

1. حفاظ جلو را با کشیدن زبانه در هر دو طرف باز کرده و آن را بلند کرده تا با یک صدای کلیک متوقف شود. فیلترهای هوا را بیرون بکشید.

2. کلیه گرد وغبار روی حفاظ جلو و فیلترهای هوا را با برس یا با جاروبرقی تمیز کنید. (اگر گرد و غبار بسادگی پاک نمی شود، فیلترهای هوا با به نرمی با شوینده حل شده در آب گرم زیر 45 درجه سانتی گراد بشویید.)

3. آنها را با آب تمیز بشویید و در سایه خشک کنید.

4. حفاظ جلو و فیلترهای هوا را در جای خودشان جا زده و حفاظ جلو را ببندید.

5. سطح دستگاه را با یک پارچه نمدار تمیز کرده و سپس آن را با یک پارچه خشک تمیز کنید. (از بنزن، حلال یا سایر محصولات شیمیایی استفاده نکنید.)

• اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید موارد زیر را دنبال کنید

1. پنکه را برای چند ساعت روشن کرده تا داخل دستگاه کاملا خشک شود. (حالت COOL یا حالت HEAT را انتخاب کرده و بالاترین درجه حرارت را انتخاب کنید، سپس پنکه شروع بکار می کند.)

2. دستگاه تهویه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. فیلترها و سطح بیرونی دستگاه را تمیز کنید.

3. باتریها را از کنترل از راه دور خارج کنید.

• اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید موارد زیر را دنبال کنید

1. فیلترها را تمیز کرده و آنها را در محل مربوطه قرار دهید. دستگه درون اتاق و بیرون از اتاق را با یک تکه پارچه نرم تمیز کنید.

2. دوشاخه را در پریز قرار دهید و مطمئن شوید که سیم ارت وصل است.

3. باتریها را در کنترل از راه دور قرار دهید.

ورودیها وخروجیهای هوا نباید پوشیده/مسدود شوند.

برای تمیز کردن، از بنزین، بنزن، تینر، پودر سمباده، شوینده، حشره کش و غیره برای تمیز کردن استفاده نکنید چون ممکن است به دستگاه صدمه وارد کنند.

باتریها را سوراخ نکرده یا آنها را در آتش نیاندازید چون باعث انفجار خواهد شد.

عیب یابی

موارد زیر مشکلی برای استفاده شما بوجود نمی آورند. لطفا تحلیل خطا را دنبال کرده و به استفاده ادامه دهید.

آیا عیبی رخ داده است؟

تحلیل خطا!

■	آیا برق قطع است؟

آیا دوشاخه از پریز بیرون کشیده شده است؟

آیا قطع کننده مدار دستگاه را خاموش کرده است یا فیوز پریده است؟

■	آیا مانعی یا دستگاه تولید سیگنال برای مختل کردن سیگنال کنترل از راه دور در اتاق وجود دارد؟

‏دستگاه تهویه کار نمی کند

کنترل از راه دو موجود نیست و موردی را نمایش نمی دهد.

- بررسی کنید که آیا باتریهای موجود در کنترل از راه دور قابل استفاده می باشند یا نه.

- بررسی کنید که آیا باتریها بطرز صحیح قرار داده شده اند.

دستگاه هنگامی که دکمه I/O بعد از متوقف شدن دستگاه فشار داده می شود استارت نمی زند.

■	 این روشی برای حفاظت از دستگاه تهویه می باشد. لطفاً 3 دقیقه صبر کنید.

بعد از خاتمه یافتن علمیات، بنظر می رسد که پره بطور کامل بسته نشده است.

■	 موتور مرحله ای نمی تواندنقطه بازنشانی را پیدا کند، لطفا دستگاه را دوباره روشن کرده و دوباره متوقف کنید.

- آیا درجه حرارت مناسب است؟

- آیا فیلترهای هوا تمیز می باشند؟

- آیا موانعی ورودیها و خروجیهای دستگاههای درون اتاق و بیرون اتاق را مسدود کرده است؟

- آیا حالت خواب در طول روز استفاده شده است؟

- آیا پنکه دستگاه داخل اتاق روی درجه کم تنظیم شده است؟

- آیا درها و پنجره ها بسته می باشند؟

اثر خنک کنندگی یا گرمایی خوب نمی باشد.

هوا فورا در زمان استارت در حالت HEAT از دستگاه بیرون نمی آید.

■ دستگاه تهویه آماده تولید هوای گرم به مقدار کافی می باشد. لطفا صبر کنید.

برق ممکن است بطور ناگهانی قطع شده باشد، هنگامی که برق دوباره عادی شد؛ دستگاه تهویه هوا بطور اتوماتیک کار خود را از سر خواهد گرفت و کار خود را مشابه حالت قبل از قطع برق انجام خواهد داد.

■	به این عمل، عملکرد شروع مجدد خودکار گفته می شود و این عملکرد فقط برای دستگاههای خاصی که دارای عملکرد شروع مجدد خودکار می باشند قابل استفاده است.

از دستگاه بیرون اتاق آب چکه می کند.

پنکه دستگاه داخل اتاق در حین گرم کردن متوقف می شود.

صدای ترک خوردن بگوش می رسد.

صدای آب در حال جریان شنیده می شود.

عیب یابی

آیا عیبی رخ داده است؟

تحلیل خطا

■	دستگاه تهویه هوا در حال تصمیم گیری است و این کار حداکثر 10 دقیقه طول خواهد کشید. ( هنگامی که درجه حرارت بیرون پایین باشد و رطوبت بالا باشد، یخ می زند). عملیات بطور خودکار بعد از 10 دقیقه از سر گرفته خواهد شد.

■	صدای اصطکاک بخاطر انبساط و انقباض حفاظ جلو بواسطه تغییرات درجه حرارت می باشد.

- این صدای جریان یافتن ماده انجماد در دستگاه تهویه هوا می باشد.

- صدای آب جمع شده در تعویض کننده حرارتی

- صدای آب شدن یخ در تعویض کننده حرارتی.

دستگاه درون اتاق صدای "پوش" و صدای کلیک تولید می کند.

- صدای کلیک توسط سوئیچ پنکه یا کمپرسور بگوش می رسد.

- صدای "پوش" بخاطر جریان یافتن ماده انجماد در داخل دستگاه تهویه ایجاد می شود.

هنگامی که دستگاه در حالت چرخش در زاویه پایین در حالت COOL می باشد: پره ممکن است با حداکثر زاویه برای سه دقیقه چرخش کند و سپس به حالت چرخش با زاویه کم ادامه خواهد داد.

■	این عملکرد از تولید آب جلوگیری کرده و مشکل خاصی نمی باشد.

■	دستگاه تهویه ممکن است بوی دیوار، فرش، مبلمان را جذب کرده باشد و آنها را مجددا به درون اتاق دمیده باشد.

دستگاه بیرون از اتاق بو می دهد.

- در خلال خنک کردن،  لوله وصل شده یا اتصال لوله بخاطر درجه حرارت پایین باعث تبدیل رطوبت به آب می شود.

- در خلال خنک کردن یا آب کردن یخ، آب ناشی از ذوب یخ و آب جاری می شود.

- در خلال گرم کردن، آب از روی تبادل کننده حرارت چکه می کند.

اگر یکی از علائم زیر را مشاهده نمودید، سوئیچ قطع کننده را قطع کرده و با نزدیکترین تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

- سیم برق بیش از حد داغ شده است یا صدمه دیده است.

- صدای غیر عادی در حین کار کردن دستگاه بگوش می رسد.

- سوئیچ ایمنی، فیوز یا قطع کننده ارت دستگاه را خاموش کرده است.

- برخی از سوئیچها یا دکمه ها ممکن است نتوانند بصورت عادی کار کنند.

- دستگاه تهویه در حین کار بوی سوختگی از خود تولید می کند.

- آب از دستگاه درون اتاق چکه می کند.

پارامتر عملکرد

توجه

1. پارا متر نویز تعیین شده قبل از ارسال از کارخانه در آزمایشگاه اندازه گیری و تعیین شده است.

2. ظرفیت سرمایش/گرمایش در شرایط زیر اندازه گیری و آزمایش شده است:

| عملکرد خنک کنندگی | درون اتاق | 29oC(DB) | 19oC(WB) | بیرون اتاق | 46oC(DB) | 24 •oC(WB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عملکرد گرمایشی | درون اتاق | 20oC(DB) | 15oC(WB) | بیرون اتاق | 7oC(DB) | 6oC(WB) |

3. بخاطر سیاست توسعه دائم، ما حق اصلاع بدون اطلاع قبلی داده را برای خود محفوظ نگاه می داریم. با اینکه خطاها و از قلم افتادگیها ممکن می باشند اما تلاش کرده این تا مطمئن شویم که اطلاعات ذکر شده در این دفترچه راهنما صحیح باشند.

4. محدوده دمای کار دستگاه:

|  | حداکثر خنک کنندگی | حداقل خنک کنندگی | حداکثر گرم کنندگی | حداقل گرما کنندگی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سمت داخل اتاق DB/WBoc) | 32/23 | 21/15 | 27/-- | 20/- |
| سمت بیرون از اتاق DB/WBoc) | 52/31 | 21/15 | 24/18 | -5/-6 |

5. دیاگرام سیم کشی دستگاه تهویه (دستگاه درون اتاق/بیرون اتاق) به دستگاه درون اتاق/بیرون  اتاق ضمیمه شده است.

6. اگر سیم برق دستگاه صدمه دیده است، آن را باید سازنده دستگاه یا عامل سرویس یا فردی تایید شده تعویض نماید تا از بروز خطر جلوگیری بعمل آید.

# Text boxes

توجه

عملیات پنکه