بسمه تعالی

یخچالFDR400

1-نمایشگر

2-آبریز

3-دستگیره

4-پاور

سیم کشی F-D-R  400

| کد | نام سوکت | تعداد رشته سیم | رنگ سیم | کارآیی | کاربرد با برق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سوکت برق | 7رشته سیم | قرمز قرمز | برق 220ولت را از دو شاخه برق به پاور منتقل می کند. | 220ولت AC |
|  |  |  | آبی آبی | فرمان خاموش وروشن شدن کمپرسور را از پاور به کمپرسور منتقل می کند. | 220ولت AC |
|  |  |  | زرد بنفش صورتی | فرمان روشن وخاموش شدن المنت اواپراتور از پاور به المنت | 220ولتAC |
| 2 | سوکت برق کمپرسور | 2رشته | آبی آبی | برق 220ولت به کمپرسور وخازن راه انداز یخچال | 220ولت AC |
| 3 | سوکت برق اواپراتور | 3رشته | زرد صورتی بنفش | ورودی برق به المنت اواپراتور | 220ولتAC |
| 4 | سوکت سنسور زرد | 2رشته | زرد زرد | ورودی فرمان (سنس)دما از سنسور زرد به پاور | 8اهم |
| 5 | سوکت سنسور زرد | 2رشته | زرد زرد | خروجی فرمان از سنسور زرد به پاور | 8اهم |
| 6 | سوکت نمایشگر | 4رشته | قرمز مشکی زرد آبی | ورودی برق از پاور به نمایشگر وفرمان دادن به پاور | 8ولت |
| 7 | سوکت نمایشگر | 4رشته | قرمز مشکی زرد آبی | ورودی برق از پاور به نمایشگر وفرمان دادن به پاور(در این جا توسط سوکتی دیگر سیم ها به نمایشگر می رسند) | 8ولت |
| 8 | سوکت LEDوفن | 4رشته | سفید خاکستری | سیم های LED | 12ولت |
|  |  |  | قرمز مشکی | سیم های فن(فرمان روشن وخاموش شدن فن را از پاور به فن) | 12ولت |
| 9 | سوکت سنسور سفید | 2رشته | سفید یا آبی سفید یا آبی | سنسور سفید ،حس کردن دما وفرمان به کمپرسور وفن ونمایش دادن دما بر روی نمایشگر | 8اهم |
| 10 | سوکت هالوفکت | 3رشته | سفید قرمز مشکی | گرفتن دستور از برد هالوفکت ودادن فرمان به پاور برای خاموش وروشن کردن LED |  |
| 11 | سوکت برد هالوفکت | 3رشته | سفید قرمز مشکی | دادن دستور به برد پاور برای خاموش وروشن کردن LEDکه دستور را توسط مگنت (آهنربا)می گیرد وبه پاور می دهد. |  |
| 12 | سوکت فن | 2رشته | قرمز مشکی | روشن وخاموش کردن فن | 12ولت |
| 13 | سنسور سفید | 2رشته | سفید سفید | حس کردن دما وفرمان به پاور | 8اهم |
| 14 | سوکت LED | 2رشته | سفید خاکستری | روشن وخاموش شدن LEDتوسط این سیم می باشد. | 12ولت |

تست سریع

چرا یخچال را به حالت تست سریع می بریم؟

حالت تست سریع برای تست کردن فن ها،المنت،LED،موتور کمپرسور و...به حالت سریع برای سرویس کار می باشد.

چگونه یخچال را به حالت تست سریع می بریم؟

بعد از اینکه دوشاخه برق را به پریز برق وصل کردیم بوسیله کلید شماره

2حالت یخچال را به حالت مد 3درمی آوریم(مد 3یعنی اینکه با چند مرتبه زدن

کلید شماره 2،3چراغ LEDقسمت            Fridge  روشن شوند)وبعد

بوسیله کلید شماره1حالت Superرا انتخاب می کنیم (یعنی باید      چراغ

روشن شود.)سپس بوسیله کلید شماره 4لامپ قسمت آبریز را روشن می کنیم(هم باید لامپ قسمت Lihgt،      روشن شود.)وبعد کلید شماره 3را به

مدت 8ثانیه نگه می داریم تا علامت روی                      آیکن بلندگو به حالت چشمک زن دربیاید.(خط قرمز رنگ که آیکن بلندگو را خط زده است به حالت چشمک زن دربیاید.)حال یخچال به حالت تست سریع درآمده است وآماده تست کردن می باشد .(در این حالت چراغ LEDقسمت آبریز به حالت چشمک زن در نمی آید وفقط روشن می ماند.)

1-تست روشن بودن فن،موتور کمپرسور:

بوسیله کلید شماره 2،مد 3را انتخاب می کنیم (یعنی 3چراغ قسمت        Fridge  روشن شود )در این حالت فن وموتور کمپرسور روشن است.

2-تست خاموش شدن فن،روشن شدن LEDوالمنت اواپرادو:

بوسیله کلید شماره 2مد 2را انتخاب می کنیم (یعنی دو چراغ قسمت Fridge

روشن شده باشد.) در این حالت فن وموتور خاموش شده والمنت وLEDروشن می شود که با اهم متر تست می کنیم.روشن بودن المنت را با لمس کردن المنت هم می توان فهمید.)

3-تست خاموش شدن فن ،LEDالمنت،کمپرسور.

بوسیله کلید شماره 2مد 1را انتخاب می کنیم (یعنی 1چراغ قسمت Fridge

روشن باشد.)در این حالت فن،المنت،کمپرسور ،LEDو...خاموش می شوند وفقط نمایشگر وچراغ آبریز روشن است.

تذکر:قبل از اینکه چراغ را به حالت تست سریع ببریم ،نمایشگر دمای یخچال را نشان می دهد وبعد از اینکه یخچال را به حالت تست سریع می بریم نمایشگر دمای اواپراتور را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که بعد از اینکه یخچال را از حالت تست سریع خارج کردیم ،نمایشگر باید دمای یخچال را نشان دهد (که یک عدد مثبت می باشد.)

4-چگونه یخچال را از حالت تست سریع خارج کنیم؟

برای این کار بوسیکه کلید شماره 1حالت سوپر(Super)را خاموش          می کنیم(حدوداً 2ثانیه نگه می داریم کلید شماره 2را وچراغ Super        خاموش شود.).حال یخچال از حالت تست سریع بیرون آمده است ونمایشگر دمای یخچال را نشان می دهد وعلامت خط زدن روی آیکن صدا باید ازحالت چشمک زن بیرون آمده باشد وثابت باشد.

استفاده از نمایشگر دیجیتال یخچال

بخش 88بر روی قسمت بالایی نمایشگر دمای کنونی یخچال را نشان می دهد.

Super(سرمای زیاد وسریع)

این کلید به هنگام فعال شدن عملکرد سرمای زیاد وسریع روشن می شود .این عملکرد برای زمانهایی که شما نیاز به سردکردن سریع مواد غذایی دارید مفید می باشد.با فشردن یکبار این کلید ،حالت سرمای سریع یخچال فعال وبا دوبار فشردن این حالت غیرفعال خواهد شد.

توجه داشته باشید فعالیت حالت انجماد سریع بطور خودکار پس ازیک

ساعت قطع می شود.

Fridge

این کلید برای تنظیم افزایش ویا کاهش دمای محفظه یخچال می باشد .

روشن شدن یک چراغ ،حالت MIN(سرمای کمتر)است که می توانید برای مسافرتهای کوتاه مدت ویا حجم مواد غذایی کمتر از این درجات استفاده کنید.(با یکبار فشردن کلید)

روشن شدن دو چراغ،حالت NORMAL(سرمای متعادل )است که می توان برای حجم مواد غذایی متناسب از آن استفاده کرد.(با دو بار فشردن کلید)

روشن شدن سه چراغ ،حالت MAXحالت سرمای زیاد است که می توان در مواقع استفاده مکرر ویا حجم مواد غذایی زیاد بسته به سرمای مورد نیاز از این حالت استفاده کنید.(با سه بار فشردن کلید)

روشن شدن چراغ قرمز رنگ ،حالت OFF(خاموش)است که با فشردن ونگه داشتن همین کلید به مدت چند ثانیه ،محفظه یخچال خاموش می شود.برای روشن کردن محفظه این کلید را مجدداً چند ثانیه نگه دارید.

دمای داخلی دستگاه از عواملی مانند دمای محیط،دفعات بازشدن

درب ومقدار مواد غذایی ،تاثیر می پذیرد.دمای دستگاه را بر حسب دمای محیط ،دفعات مکرر باز وبسته شدن درب ومقدار مواد غذایی تنظیم کنید.برای حفظ کیفیت مواد غذایی از قبیل سبزیجات ومیوه و...حتماً از حالت NORMALاستفاده کنید.

Alarm Off

به هنگام باز شدن درب یخچال روشنایی داخل محفظه روشن وفن خاموش می شود.در صورت باز ماندن درب یخچال بعد از یک دقیقه ،هر 30ثانیه،5صدای بیب بیب به گوش می رسد،با فشردن این کلید صدای آلارم را می توانید خاموش کنید،وبعد از 4دقیقه لامپ خاموش می شود.

اگر درب یخچال بیش از 4دقیقه باز بماند روشنایی بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

Light

در قسمت بالای آبسردکن لامپLEDتعبیه شده است ،جهت روشن وخاموش کردن این لامپ کلید را بفشارید.

با یکبار فشردن روشن ومجدداً فشردن آن لامپ را خاموش خواهید کرد.

# Text boxes

4

3

2

1

وان یخچال(دید از پشت وان)

11

7

8

14

6

10

1

9

4

5

3

13

12

2

پریز برق

88

1

Fridge

Super

2

Light

4

3

1

88

2

1

Super

Fridge

Light

4

3

!

احتیاط

2

!

احتیاط

3

4