بسمه تعالی

یخچالFD-F400 (فریزر یخ ساز)

کابل برق تمامی یخچال ها یکی است فقط کابل درختی فرق می کند.

1-درب فریزر

2-نمایشگر

3-پاور

| ردیف | قطعه | تعداد رشته سیم | رنگها | کارآیی | برق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سوکت برق اصلی | 7رشته | آبی دوعدد | برق کمپرسور | 220ولت AC |
|  |  |  | قرمز 2عدد | برق اصلی به پاور | 220ولت AC |
|  |  |  | زرد صورتی بنفش | المنت اواپرادو | 220ولت AC |
| 2 | سوکت شیر برقی | 4رشته | مشکی مشکی | المنت آبریز | 220ولت AC |
|  |  |  | قهوه ای قهوه ای | شیر برقی | 220ولت AC |
| 3 | سوکت فن وLED | 4رشته | سفید خاکستری | LED | 12ولت DC |
|  |  |  | قرمز مشکی | فن | 12ولتDC |
| 4 | سوکت نمایشگر | 4رشته | قرمز مشکی آبی زرد | نمایشگر | 8ولت DC |
| 5 | یخ ساز | 8رشته سیم | سفید سفید | سنسور | DC |
|  |  |  | قرمز مشکی | برق موتور |  |
|  |  |  | قهوه ای آبی زرد خاکستری | فرمان موتور | DC |
| 6 | هالوفکت | 3رشته سیم | مشکی قرمز سفید | فرمان به پاور جهت روشن کردن LED | DC |
| 7 | سنسور زرد | 2رشته سیم | زرد زرد | اواپرادو | 8اهم |
| 8 | سنسور فریزر | 2رشته سیم | آبی آبی | حس کردن دما ونمایش آن وفرمان برای روشن وخاموش کردن کمپرسور وفن | 8اهم |

| ردیف | قطعه | تعداد پایه | کارآیی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | سوکت ترانس | 2پایه | برق 12ولت را به پاور تحویل می دهد. |
| 2 | سوکت نمایشگر | 4پایه | برق 8ولت به نمایشگر وفرمان گرفتن |
| 3 | سوکت سنسور آبی | 2پایه | نشان دادن دما ودادن فرمان به پاوربرای روشن کردن فن وکمپرسور |
| 4 | سوکت سنسور زرد | 2پایه | نشان دادن دمای اواپرادو ودادن فرمان به المنت از طریق پاور |
| 5 | سوکتLED،فن | 4پایه | روشن کردن فن وled |
| 6 | سوکت هالوفکت | 3پایه | گرفتن فرمان از برد هالوفن وانتقال به پاوربرای روشن کردن LED |
| 7 | برق اصلی | 7پایه | گرفتن برق،دادن برق به کمپرسور،فرمان دادن به ONوOFFالمنت |
| 8 | سوکت ترانس | 3پایه(2پایه استفاده شود.) | گرفتن برق 220وانتقال به ترانس |
| 9 | سوکت شیر برقی | 5پایه(4پایه استفاده شود.) | فرمان به شیر برقی وفرمان به المنت آبریز |
| 10 | سوکت یخ ساز | 8پایه | فرمان به ساختن یخ وموتور یخ ساز |

تست سریع

تست سریع برای چک کردن وسالم بودن قطعات در زمان کم می باشد.

چگونه فریزر را به حالت تست سریع ببریم؟

ابتدا توسط کلید شماره 1حالت Superرا

انتخاب می کنیم (یعنی ستاره قسمت

Superروشن شود).سپس بوسیله کلید شماره 2،

قسمت Freezerرا در مد 3قرار می دهیم.

(یعنی با چند مرتبه زدن کلید شماره,23چراغ

LEDدر قسمت Freezerروشن شوند.	(

وبعد کلید شماره 4 را می زنیم تا قسمت یخ ساز

روشن شود(یعنی لیوان پر از یخ قسمت 4روشن

شود.

سپس کلید شماره 3را به مدت 8ثانیه نگه می داریم تا زمانی که علامت خط بر روی صدا(                 )

به حالت چشمک زن در بیاید(درقسمت Alarm off،خطی بر روی علامت صدا کشیده شده باید در حالت تست

سریع این خط به حالت چشمک زن در می آید.)

حال فریزر به حالت تست سریع در آمده است.

1-تست فن ها وموتور

برای تست فن ها وموتور توسط کلید 2باید مد 3را انتخاب کنیم(سه چراغ قسمت فریزر روشن شود.

حال باید فن ها وموتور روشن شده باشند.

تذکر:در این حالت فن ها بعد از 3ثانیه روشن می شوند.

2-تست المنت وLED

برای تست المنت وLEDباید توسط کلید 2مد 2را انتخاب می کنیم(2چراغ قسمت فریزر روشن شود.

حال باید فن وموتور خاموش شودوالمنت روشن می شود.(با لمس کردن المنت یا گرفتن آمپر خروجی المنت

اواپرادو در قسمت برد پاور می توانیم از سالم بودن المنت اطمینان حاصل کنیم.

3-خاموش شدن همه موارد:

توسط کلید شماره 2مد 1(1چراغ قسمت Freezerروشن شود	)قرار می دهیم.

حال باید موتور-فن –چراغ LEDداخل فریزر،المنت و...خاموش شده باشند.فقط نمایشگر روشن است.

خروج از تست سریع:

برای خروج از تست سریع کلید شماره 4را می زنیم تا علامت یخ ساز خاموش شود.

سپس کلید شماره 1را می زنیم تا چراغ قسمت Superخاموش شود.

چگونه مطمئن شویم که فریزر از تست سریع خارج شده است؟

قبل از اینکه فریزر را به تست سریع ببریم نمایشگر دمای فریزر را نشان می دهد ووقتی به تست سریع بردیم

فریزر را ،نمایشگر دمای اواپرادو را نشان می دهد وسپس وقتی که از تست سریع خارج شدیم باید نمایشگر

دمای فریزر را نشان دهد.(پس باید دمای فریزر را به خاطر بسپاریم در ابتدا ودر اکثر موارد دمای اواپرادو با

دمای فریزر چند درجه تفاوت دارند.)

تست یخ ساز به صورت دستی:

وقتی فریزر در حالت عادی است (در حالت تست سریع نباشد)،توسط کلید شماره 4حالت یخ ساز را روشن

می کنیم (در حالتی که یخساز روشن است فریزر اتوماتیک هر 2ساعت یکبار آبگیری،تخلیه یخ می کند) و

بعد درب فریزر را باز می کنیم. توسط آهنربا ،مگنت هالوفکت را فعال کرده  (چراغ LEDداخل یخچال

خاموش می شود)سپس کلیدی زیر موتور یخ ساز وجود دارد ،این کلید را به مدت 2ثانیه فشار می دهیم و

نگه می داریم وسپس رها می کنیم.حال موتور یخ ساز ،یخ موجود را خارج می کند وبرمی گردد وآبگیری

می کند .پس می توانیم به اینگونه یخ ساز را تست کنیم.

استفاده از نمایشگر دیجیتال فریزر

بخش -88بر روی قسمت بالایی نمایشگر دمای کنونی فریزر را نشان می دهد.

Super  (انجماد سریع)

این کلید به هنگام فعال شدن عملکرد انجماد سریع روشن می شود.این عملکرد برای زمانهایی که شما نیاز به

منجمد کردن سریع مواد غذایی ویا نیاز به مقدار زیادی یخ  دارید مفید می باشد.

با فشردن این کلید حالت انجماد سریع فریزر ،روی نمایشگر روشن خواهد شد ودستگاه شروع به فعالیت

می نماید وبا دوباره فشردن این حالت لغو خواهد شد.

به هنگام استفاده از این عملکرد ،مصرف انرژی فریزر افزایش می یابد،به خاطر

داشته باشید که حتماً به هنگام عدم نیاز آن را خاموش کرده ومحصول را به تنظیمات

دمایی اصلی اش بازگردانید.

توجه داشته باشید فعالیت حالت انجماد سریع ؛به طور خودکار پس از 6ساعت قطع می شود.

Freezer

این کلید برای تنظیم افزایش ویا کاهش دمای محفظه فریزر می باشد.

روشن شدن یک چراغ ،حالت MIN(سرمای کمتر)است که می توانید برای مسافرتهای کوتاه مدت

ویا حجم مواد غذایی کمتر از این درجات استفاده کنید.(با یکبار فشردن کلید)

روشن شدن دو چراغ ،حالت NORMAL(سرمای متعادل)است که می توان برای حجم مواد غذایی

متناسب از آن استفاده کرد (با دوبار فشردن کلید)

روشن شدن سه چراغ،حالت MAX(سرمای زیاد)است که می توان در مواقع استفاده مکرر ویا حجم

مواد غذایی زیاد بسته به سرمای مورد نیاز از این حالت استفاده کنید.(با سه بار فشردن کلید)

روشن شدن چراغ قرمز رنگ ،حالت OFF(خاموش)است که با فشردن ونگه داشتن همین کلید به

مدت چند ثانیه ،محفظه فریزر خاموش می شود،برای روشن کردن محفظه این کلید را مجدداً چند

ثانیه نگه دارید.

Alarm off

به هنگام باز شدن درب فریزر روشنایی داخل محفظه روشن وفن خاموش می شود .در صورت

بازماندن درب فریزر بعد از 1دقیقه ،هر 30ثانیه ،5صدای بیب بیب به گوش می رسد،با فشردن

این کلید صدای آلارم را می توانید خاموش کنید.

اگر درب محصول بیش از دو دقیقه باز بماند روشنایی بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

Ice maker ON.Off

اگر می خواهید یخساز برای مدتی یخی تولید نکند این کلید را فشرده وبرای غیر فعال کردن این حالت کلید را

مجدداً بفشارید.

# Text boxes

1

7رشته سیم

8

3رشته سیم

4رشته سیم

2رشته

4

4

3

احتیاط

!

دمای داخلی دستگاه از عواملی مانند دمای محیط،دفعات بازشدن درب ومقدار مواد غذایی ،تاثیر می پذیرد.دمای دستگاه را بر حسب دمای محیط ،دفعات مکرر باز و بسته شدن درب ومقدار مواد غذایی تنظیم کنید.برای حفظ کیفیت مواد غذایی از قبیل گوشت قرمز،ماهی،مرغ و...حتماً از حالت NORMALاستفاده کنید.

2

احتیاطط

!

Ice Maker ON  Off

Alarm Off

4

2

3

1

Super

Freezer

88-

1

دید از روبرو

سیم های اواپراتور

سنسور زرد

سیم های یخ ساز

فن

سنسور آبی

پاور

دید از پشت

4رشته

2رشته سیم

2رشته سیم

2

2

2رشته

3

2رشته

5

4رشته سیم

6

Alarm off

Freezer

Super

88

4

2

3

1

پاور FDF400

7

8

9

10

6

5

4

3

2

1

سیم نمایشگر که دارای 4رشته سیم (زرد،مشکی،قرمز،آبی) می باشد.که بر روی درب به سوکت وصل می شود وسوکت به پاور.

4رشته سیم

3

2

1